В РОСЕ доступен packaging-tools — набор скриптов для мэйнтейнеров, изначально разработанный в Ark Linux.

Набор включает генератор spec-фалов для произвольных пакетов — vs — который создает заготовку spec-файла и открывает ее в vim (или в редакторе, заданном в переменных EDITOR или VISUAL). Также предоставляются специализированные генераторы spec-файлов для пакетов определенных типов:

vl  для библиотек vp  для модулей Perl vj  для Java-пакетов

Эти генераторы создают заготовки spec-файлов, учитывающие специфику конкретного типа пакетов (например, создаются необходимые подпакеты для библиотек, прописываются используемые в РОСЕ пути установки для Java и так далее).

Ущу один полезный скрипт — это e, небольшая обертка для gendiff. Если вы хотите подготовить патч для некоторого пакета, то вам следует распаковать архив с исходным кодом и отредактировать необходимые файлы с помощью e. На самом деле, этот скрипт вызовет внешний редактор (указанный в переменных EDITOR или VISUAL; по умолчанию используется vim), сохранив перед этим исходный файл с суффиксом rosa2012.1~ (используемый суффикс можно переопределить с помощью опции -s). После внесения всех необходимых модификаций в исходный код, вызовите gendiff для создания патча.

Например, вот так можно подготовить патч для файла test.c из исходного кода someapp-1.2.3 с помощью редактора geany.

$ tar xzvf someapp-1.2.3.tar.xz $ cd someapp-1.2.3 $ export EDITOR=geany $ e test.c $ cd .. $ gendiff someapp-1.2.3 .rosa2012.1~ >my.patch

Этот способ может показаться немного сложным, но он действительно удобен, если вам необходимо подготовить небольшой патч для исходного кода большого объема.