## Содержание

- 1 Требования

- 2 Методика тестирования

- 3 Результат

- 4 Примечание

## Требования

Обычно ISO образы выходят Гибридные, т.е. для записи на USB флешку и для CD/DVD дисков. Но иногда система сборки дает сбои, и образы выходят НЕ гибридные, т.е. только для записи на CD/DVD диски. Если такой не гибридный образ попытаться записать с помощью dd на USB флешку, то он просто не запустится.

- Тестирование ISO образа на гибридность

## Методика тестирования

- Скачиваем ISO образ

- Проверяем его на гибридность:

Запускаем команду:

fdisk -l ROSA.iso

## Результат

- Если вывод следующего плана, значит образ НЕ гибридный:

# fdisk -l ROSA.iso Диск ROSA.iso: 2580 МБ, 2580271104 байт 255 heads, 63 sectors/track, 313 cylinders, всего 5039592 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 На диске ROSA.iso отсутствует верная таблица разделов

- Если вывод следующего плана, значит все отлично, образ гибридный:

# fdisk -l ROSA.iso Диск ROSA.iso: 2580 МБ, 2580545536 байт 64 heads, 32 sectors/track, 2461 cylinders, всего 5040128 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x6b8b4567 Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система ROSA.iso1 * 0 5040127 2520064 17 Скрытый HPFS/NTFS

## Примечание

Если все же, по каким-то причинам нужно работать именно с этим образом, тогда надо сделать его гибридным. Для этого запускаем следующую команду:

$ isohybrid ROSA.iso

Вывод команды:

isohybrid: Warning: more than 1024 cylinders: 2461 isohybrid: Not all BIOSes will be able to boot this device

Все, после этого можно пользоваться гибридным образом.