## Содержание

- 1 Установка DHCP сервера

- 2 Базовая настройка dhcpd

- 3 Настройка статических IP адресов

- 4 Определение сетевого интерфейса

- 5 Проверка работы dhcp сервера

### Установка DHCP сервера

Сначала нам надо обновить систему:

dnf --refresh distro-sync

Далее устанавливаем сам dhcp-server.

dnf install dhcp-server

### Базовая настройка dhcpd

Настройки хранятся в файле /etc/dhcpd.conf. Откроем конфигурационный файл и произведем настройки для подсети 192.168.0.0/24

option domain-name "test.dom"; option domain-name-servers ns1.test.dom; authoritative; subnet 190.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { option routers 192.168.0.1; option subnet-mask 255.255.255.0; option domain-search "test.dom"; option domain-name-servers 192.168.0.1; range 192.168.0.10 192.168.0.100; default-lease-time 600; max-lease-time 7200; }

Где:

- option routers - IP адрес шлюза

- option subnet-mask - маска подсети

- option domain-search - имя домена

- option domain-name-servers - адреса DNS серверов в сети

- range - пул выдаваемых IP адресов

- default-lease-time - время аренды IP адреса

- max-lease-time - максимальное время аренды IP адреса

- authoritative - это "авторитетность" нашего сервера. Данный параметр определяет, если клиент запросит неправильный IP адрес, то в этом случае сервер ответит ему отказом и предложит получить новый адрес из выделенного диапазона.

В данном примере, мы хотим выдать клиентам, адреса в диапазоне 192.168.0.10-192.168.0.100, с шлюзом 192.168.0.1 и dns сервером 192.168.0.1

### Настройка статических IP адресов

Предположим, что два хоста, должны иметь определенные IP адреса в нашей сети. Тогда нам нужно будет добавить описание к этим хостам в кониге:

host buh1-work { hardware ethernet 05:33:42:00:2a:5d; fixed-address 192.168.0.101; } host buh2-work { hardware ethernet 05:33:42:01:3b:4c; fixed-address 192.168.0.102; }

### Определение сетевого интерфейса

Откроем файл конфигурации etc/sysconfig/dhcpd и подправим строчку:

DHCPDARGS=enp2s0

В данном примере, у нас DHCP сервер будет работать только на интерфейсе enp2s0

### Проверка работы dhcp сервера

Проверим, запущен ли сервис:

systemctl status dhcpd.service

после выше указанной команды, система ответит, что сервис не запущен, т.к. не выполнена команда

systemctl start dhcpd.service

а что бы данный сервис запускался автоматически и после перезагрузки необходимо выполнить команду

systemctl enable dhcpd.service

В данном примере сервис запущен, к нему подключен клиент, и получает ip адрес 192.168.0.10