Ссылка на установочные образы Rosa Fresh R11: http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016.1/iso/ROSA.Fresh.R11/

Общие принципы всех релизов ROSA Linux:

- Быстрая, без лишних вопросов и настроек установка рабочей системы как готового решения для пользователя (установщик с помощью rsync копирует Live-систему на диск)

- Максимально возможная поддержка различных аппаратных конфигураций, в т.ч. имеются предустановленные нестандартные драйверы для популярных WiFi-адаптеров, поддерживается загрузка на системах с UEFI

- Переустановка системы с сохранением всех данных пользователя (при условии установки по-умолчанию), что позволяет даже неопытному пользователю самому восстановить работоспособность системы при сбоях (т.е. при автоматической разметке делается отдельный раздел /home, который при переустановке системы будет сохранен и не будет форматирован)

- Большинство необходимых пользователю программ сразу в образе, а остальные ставятся в большинстве своем из наших репозиториев, без серфинга по сайтам производителей и подключения сторонних репозиториев

- Возможность работы с системой без использования командной строки, в том числе установка проприетарных драйверов для видеокарт через графический или псевдографический интерфейс

- Можно легко пересобрать любой ISO-образ, внеся необходимые правки

- Повышенное внимание к русской локализации

Общие особенности релиза R11 по сравнению с предыдущим:

- Компоненты обновлены до новых стабильных версий, исправлено большое количество ошибок.

- В качестве базового используется ядро Linux 4.15.0-x, основанное на generic-ядре Ubuntu 18.04, с дополнениями и настройками, специфичными для ROSA (например, full preemption, поддержка SELinux вместо AppArmor и т.д.). Другие версии ядра доступны в отдельных репозиториях: x86_64, i586

- Glibc 2.24 (в режиме обратной совместимости с ядрами Linux до 2.6.32), Qt 5.11.2, GTK+ 3.22, MESA 18.3.4, LLVM 6, GCC 5

- Добавлена поддержка установки системы на M.2 и NVME SSD

- В программу установки ROSA добавлена поддержка файловой системы для флэш-накопителей F2FS

- Графическая подсистема доработана для тех случаев, когда ROSA используется как гостевая система в виртуальных машинах на базе KVM и Hyper-V (в специальных дополнительных образах)

- В установочные образы добавлены файлы firmware для поддержки сканеров Epson

- По умолчанию используется создание универсального initrd вместо адаптированного под конкретное железо

- btrfs-progs версии 4.19.1 имеет поддержку сжатия zstd, которая также есть в ядре 4.15 из коробки, что в сочетании с гибким инсталлятором позволяет устанавливать Росу на нестандартные конфигурации с BTRFS (обратите внимание, что Grub еще не умеет грузить систему с BTRFS+ZSTD, поэтому при использовании корня в ZSTD делайте /boot отдельным разделом или дефрагментируйте его в рамках существующего раздела со сжатием в не zstd)

- Появились сборки rootfs для chroot, установки вручную и контейнеров

В дистрибутиве ROSA продолжают использоваться RPM 5 и urpmi. По сравнению с релизом R10 RPM был доработан:

- В несколько раз ускорен процесс установки и удаления программ за счет отключения принудительного вызова fdatasync() после каждой транзакции, в чем нет необходимости на современных файловых системах

- Устранено переполнение буфера при установке RPM-пакета с огромным количеством объектов (более 120 тысяч)

- Из RPM 4 в RPM 5 портировано многопоточное сжатие xz, по умолчанию включено использование многопоточного сжатия xz со стандартным сжатием 6 при упаковке RPM и сжатием 2 при упаковке SRPM (подробнее)

- Устранена сильная утечка памяти при работе rpmlint

Информацию об образах с различными окружениями рабочего стола можно прочитать на соответствующих страницах.