## Настройка для работы сканера Epson Perfection 1270 в xsane

- Для начала устанавливаем xsane (если не установлена по умолчанию):

sudo urpmi xsane

- Смотрим, виден ли сканер системой

lsusb

- должен быть вывод

Bus 005 Device 009: ID 04b8:0120 Seiko Epson Corp. Bus 005 Device 007: ID 0566:3002 Monterey International Corp. Bus 005 Device 001: ID 0000:0000

- Из выданной информации самое важное — идентификатор сканера, в данном случае 04b8:0120

- Далее можно убедиться в том, что сканер видим sane:

sane-find-scanner

- Будет примерно следующий вывод:

sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the result is different from what you expected, first make sure your scanner is powered up and properly connected to your computer. No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter. Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system. If using Linux, try «modprobe sg». found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x0120 [EPSON Scanner]) at libusb:005:009 Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by SANE. Try scanimage —L and read the backend's manpage. Not checking for parallel port scanners. Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports can't be detected by this program.

- Для корректной работы, сканер требует предварительной загрузки в свою память прошивки, в данном случае ESFW3E.BIN. Взять ее можно из каталога c:\windows\system32 (если имеется установленная ОС от Майкрософт) или же скачать этот

Файл:ESFW3E.BIN.bz2

- Для начала копируем прошивку в каталог:

sudo mkdir /usr/share/sane/snapscan cd {путь к текущей директории с бинарником т.е. со скачанным файлом ESFW3E.BIN} sudo cp ESFW3E.BIN /usr/share/sane/snapscan/

- Обратим внимание на права, они должны быть следующими:

ls -l /usr/share/sane/snapscan/ESFW3E.BIN -rw-r-r- 1 root root 64000 2008—06—25 15:44 /usr/share/sane/snapscan/ESFW3E.BIN

- Редактируем snapscan.conf (например при помощи kwrite)

kdesu kwrite /etc/sane.d/snapscan.conf

- Прежде всего нужно изменить строку с указанием прошивки на :

firmware /usr/share/sane/snapscan/ESFW3E.BIN

- Явно укажем шину для сканера, для этого добавим в файл строку:

/dev/usb/scanner0 bus=usb

- В файле не содержится описания Epson Perfection 1270, поэтому нужно дописать в файл идентификатор сканера:

#Epson Perfection 1270 usb 0x04b8 0x0120

- В системе будет присутствовать группа scanner, члены которой смогут пользоваться сканером, добавим пользователя в группу:

sudo gpasswd -a имя_пользователя scanner

- Проверим привязку модуля к сканеру:

scanimage -L device `snapscan:libusb:005:009' is a EPSON EPSON Scanner flatbed scanner   Все:)

Далее запускаем xsane и убираем галку «калибровка качества» в окне «стандартные параметры» (иначе сканер не будет нормально функционировать!).

После запуска xsane индикатор на сканере начинает моргать.

Необходимо подождать секунд 10—20, если же xsane говорит, что не находит сканера, а индикатор на сканере моргает, то нужно перезапустить xsane, ибо сие чудо инженерной мысли

иногда не работает сразу:)

Инструкция автора с ником defl