## Для Кобальт 7.3 (RELS/RELD)

- Перед установкой требуется удалить пакет pcsc-lite, установленный в системе по умолчанию:

yum remove pcsc-lite pcsc-lite-libs

- Вставьте компакт-диск или распакуйте архив и перейдите в каталог third party

- Перейдите в подкаталог:

cd RHEL/RHEL-7.0_Desktop-x86_64

- Установите пакеты, содержащиеся в подкаталоге:

yum localinstall *.rpm --disablerepo=*

- Перейдите в каталог token_libs и в подкаталоги с названием ОС:

cd ../../../token_libs/RHEL/RHEL-7.0_Desktop-x86_64

- Установите пакеты, содержащиеся в подкаталоге:

yum localinstall *.rpm --disablerepo=*

- Перейдите в каталог TS и в подкаталоги с названием ОС:

cd ../../../TS/RHEL/RHEL-7.0_Desktop-x86_64

- Установите пакет с уровнем безопасности КС1:

yum localinstall cts-3.7.6-49.ks1.rhel7.0.x86_64.rpm

- Перезагрузите систему:

reboot

- После перезагрузки в нижнем правом углу экрана должна появиться пиктограмма.