Помимо официально поддерживаемых версий ядра, в ROSA R9 (и новее) можно установить и другие его версии.

Это бывает полезно, например, если нужна поддержка более нового (или наоборот, более старого) оборудования, а также - для отладки, экспериментов и т.д.

Различные стабильные версии ядра доступны здесь: для 64-битных систем, для 32-битных систем.

Примечание 1. Для установки этих вариантов ядра необходимо подключение к сети. Во время установки не следует выключать питание компьютера.

Примечание 2. Проприетарные драйверы (например, nvidiaXYZ, broadcom-wl) могут не работать с версиями ядра, отличными от официально поддерживаемых.

Для установки, скажем, наиболее свежего ядра версии 4.18.0-x, достаточно выполнить следующие команды.

для x86_64:

sudo urpmi.addmedia kernel_4.18 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2016.1/x86_64/kernel_desktop_4_18/release/ sudo urpmi kernel-desktop-4.18-latest cpupower

для i586:

sudo urpmi.addmedia kernel_4.18 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2016.1/i586/kernel_desktop_4_18/release/ sudo urpmi kernel-desktop-4.18-latest cpupower

Затем нужно перезагрузить компьютер и выбрать при загрузке новое ядро.

Чтобы загрузить систему со старым ядром, нужно выбрать его в меню загрузки при включении компьютера.