## Содержание

1 Установка и настройка драйверов AMDGPU PRO для видеокарт AMD

- 1.1 Поддерживает ли AMDGPU PRO вашу видеокарту?

- 1.2 Как установить?

- 1.3 Как удалить AMDGPU PRO

- 1.4 Какое ядро лучше использовать?

## Установка и настройка драйверов AMDGPU PRO для видеокарт AMD

AMDGPU PRO доступен для 64-битных версий ROSA R8.1 и новее.

### Поддерживает ли AMDGPU PRO вашу видеокарту?

Список моделей см. здесь: http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMDGPU-PRO-Driver-for-Linux-Release-Notes.aspx, раздел "AMD Product Compatibility".

### Как установить?

Т.к. драйвер пока экспериментальный, то штатные средства настройки графики (XFdrake) о нём сейчас ничего не знают. Установить же его можно так.

1. В ROSA R9 и новее дополнительных репозиториев подключать не нужно.

В ROSA R8.1 стоит подключить репозиторий x11-backports и его 32-битный вариант.

urpmi.addmedia x11-backports http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/main/release/ urpmi.addmedia x11-backports-32 http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2014.1/i586/main/release/

2. Установите основные пакеты:

urpmi amdgpu-pro dkms-amdgpu-pro

Обратите внимание, что dkms-amdgpu-pro на данный момент может не работать с ядром версии 4.10 и выше.

Если планируете использовать Steam или другие 32-битные графические приложения, то установите ещё amdgpu-pro-lib32:

urpmi amdgpu-pro-lib32

3. Если в системе две видеокарты: встроенная Intel и дискретная AMD, - и используются обе ("гибридная графика"), то выполните ещё такую команду после установки AMDGPU PRO, но до перезагрузки системы:

/opt/amdgpu-pro/bin/amdgpu-pro-px --mode performance

Проверьте, что после этого в системе появился файл /etc/X11/xorg.conf.d/01-amdgpu-pro-px.conf с примерно таким содержимым:

Section "Device" Identifier "Amd" Driver "amdgpu" Option "ShareFD" "on" EndSection Section "Device" Identifier "Intel" Driver "modesetting" Option "RenderPath" "amdgpu" Option "RenderDriver" "amdgpu" EndSection

4. Перезагрузите систему.

### Как удалить AMDGPU PRO

urpme amdgpu-pro-core dkms-amdgpu-pro rm -f /etc/X11/xorg.conf.d/01-amdgpu-pro-px.conf

Система предложит при этом удалить ещё несколько зависимых пакетов (компонентов AMDGPU PRO) - можно соглашаться.

### Какое ядро лучше использовать?

Рекомендуется ядро 4.9.x. С более старыми и более новыми AMDGPU PRO может не заработать.