Известные проблемы релиза

## Содержание

- 1 Ошибки образа

2 Ошибки оборудования

- 2.1 Предупреждение владельцам видеокарт AMD Radeon HD 2xxx-4xxx

- 2.2 После загрузки слетает разрешение видеокарты

- 2.3 При использовании проприетарных драйверов NVIDIA и AMD/ATI иногда при запуске на экране возникают артефакты в виде цветных или черных черточек

- 2.4 У меня гибридная графика ATI/Intel и я не могу загрузиться с видеокарты ATI

- 2.5 Не работает регулировка подсветка/яркости на Packard Bell TE11HC-B8302G50Mnks

- 2.6 Не работает регулировка яркости экрана при установленных проприетарном драйвере видеокарты AMD

- 2.7 Настройка графического сервера в ноутбуках с двумя видеокартами AMD приводит к черному экрану после перезагрузки

- 2.8 Не работают устройства usb при питании ноутбука от батареи

- 2.9 Не удается запустить установщик на DELL D610 и схожих моделях

- 2.10 Не подключаются некоторые беспроводные сети при использовании Intel WiFi и драйвера iwlwifi

3 Ошибки программ

- 3.1 Появляется сообщение, что не подключены источники обновлений и нет никаких обновлений

- 3.2 Программы, использующие OSS, не работают (нет /dev/dsp или /dev/audio)

- 3.3 Трещащий звук в Skype и VLC

- 3.4 Лишние тени и артефакты при работе с ROSA Desktop.Fresh 2012 GNOME в VirtualBox

- 3.5 Не работает принтер в Libre Office

- 3.6 Проблемы с отображением текста и элементов управления в LibreOffice на старых видеокартах ATI/AMD со свободными драйверами

## Ошибки образа

## Ошибки оборудования

### Предупреждение владельцам видеокарт AMD Radeon HD 2xxx-4xxx

AMD не предоставляет официальных драйверов для этих карт, совместимых с последней версией Xorg 1.13 (используемой в ROSA 2012 Desktop). Вы можете попробовать установить драйвера Catalyst 12.6, но только на свой страх и риск.

### После загрузки слетает разрешение видеокарты

Если ваш монитор поддерживает большее разрешение, но оно слетает на низкое при каждой загрузке, используйте следующий способ обхода ошибки:

1. Установите lxrandr

2. Запустите его из командной строки ОТ ПРОСТОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и поставьте нужное разрешение из списка

3. Нажав СОХРАНИТЬ создайте файл автозапуска

### При использовании проприетарных драйверов NVIDIA и AMD/ATI иногда при запуске на экране возникают артефакты в виде цветных или черных черточек

Если у вас возникли артефакты, просто перезапустите X-Server, нажав Ctrl+Alt+Backspace

### У меня гибридная графика ATI/Intel и я не могу загрузиться с видеокарты ATI

К сожалению поддержка полноценной работы этой связки заявлена, но не реализована корректно в X-Server 13. Используйте видеокарту Intel, выключив AMD/ATI карту в BIOS или добавьте в строку загрузки xserver=intel (как написано выше) и попробуйте использовать данный параметр.

Как только поддержка будет рабочей, мы уведомим пользователей в рассылке.

### Не работает регулировка подсветка/яркости на Packard Bell TE11HC-B8302G50Mnks

Проблема: Не работают комбинации клавиш FN-F11 и FN-F12, регулирующие подсветку/яркость экрана.

Решение: Добавьте "acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor" в строку загрузки ядра в настройках grub. После перезагрузки все должно заработать.

### Не работает регулировка яркости экрана при установленных проприетарном драйвере видеокарты AMD

Для решения этой проблемы введите в консоли от имени пользователя aticonfig --acpi-display-switch=on

### Настройка графического сервера в ноутбуках с двумя видеокартами AMD приводит к черному экрану после перезагрузки

Если вы используете открытые драйвера, то вам делать это не нужно, для этого следует использовать Vgaswitcheroo . Если хотите использовать проприетарный драйвер, то при настройке выбирайте интегрированную видеокарту, после перезагрузки вы можете выбрать какую видеокарту использовать в AMD Catalyst Control Center, переключение делайте от обычного пользователя, и вступит в силу после перезагрузки.

Если вы неудачно настроили вашу видеокарту, и загрузка останавливается на черном экране, то в безопасном режиме удалите /etc/ati/amdpcsdb и перезагрузите компьютер

### Не работают устройства usb при питании ноутбука от батареи

Данная проблема возникает после установки laptop-mode-tools, в котором по умолчанию включено отключение usb при питании от батареи. Чтобы это исправить есть два решения:

1) Отключить эту функцию совсем. В файле /etc/laptop-mode/conf.d/usb-autosuspend.conf найти строку CONTROL_USB_AUTOSUSPEND="auto" и заменить на CONTROL_USB_AUTOSUSPEND=0

2) Не отключать нужное устройство usb. Для этого в этом же файле добавьте строку AUTOSUSPEND_USBID_BLACKLIST="", в кавычках выдолжны указать ID usb устройства которое не нужно отключать, если устройств несколько, то они указываются через пробел, узнать его можно при пощью команды lsusb от root. Вот примерный вид такой строки: AUTOSUSPEND_USBID_BLACKLIST="0458:00b1 0cf3:3004"

### Не удается запустить установщик на DELL D610 и схожих моделях

Симптом: В меню загрузчика установочного диска выбираем "Install", загружается dracut и останавливается с черным экраном.

Решение: отключите в BIOS touchpad и используйте внешнюю мышь, если необходимо. После кстановки системы вы можете вновь включить touchpad.

### Не подключаются некоторые беспроводные сети при использовании Intel WiFi и драйвера iwlwifi

Симптом: При подключении к сети многократно запрашивается пароль, подключение идет очень долго и не подключается

Решение: выполните от root юзера rmmod iwldvm , rmmod iwlwifi, modprobe iwlwifi 11n_disable=1 , modprobe iwldvm 11n_disable=1

## Ошибки программ

### Появляется сообщение, что не подключены источники обновлений и нет никаких обновлений

Источники обновления и возможность обновляться из графического режима появится только после релиза. Пока вы можете обновляться из командной строки, дав команду (от root):

urpmi --auto-update

### Программы, использующие OSS, не работают (нет /dev/dsp или /dev/audio)

В связи с тем, что старые модули OSS больше не поддерживаются, вам нужно использовать ossp - свободную реализацию враппера OSS через Pulseaudio. Для этого установите его командой

urpmi ossp

или через менеджер пакетов и перезагрузитесь. Проверьте, загрузился ли у вас модуль cuse

lsmod | grep cuse

Если все прошло гладко, используйте OSS как обычно.

В некоторых случаях помогает ещё выполнение команды

modprobe snd-pcm-oss

### Трещащий звук в Skype и VLC

На некоторых конфигурациях возможно наблюдать трещащий звук в Skype и VLC. Для решения этой проблемы откройте файл /etc/pulse/default.pa с правами суперпользователя. Найдите строку

load-module module-udev-detect

и замените её на:

load-module module-udev-detect tsched=0

Сохраните изменения и перезагрузите компьютер. Для дополнительной информации, см. ошибку #288

### Лишние тени и артефакты при работе с ROSA Desktop.Fresh 2012 GNOME в VirtualBox

На некоторых машинах при работе с ROSA Desktop.Fresh 2012 GNOME в виртуальной машине VirtualBox могут появляться графические "артефакты" и лишние тени за текстом. Данная проблема является проблемой совместимости VirtualBox с новой версией Xorg и предположительно будет исправлена в следующих релизах VirtualBox. Подобных проблем при работе на "живой" системе не наблюдается.

### Не работает принтер в Libre Office

Если у вас принтер не работает, или печатает изображения черным цветом исключительно в Libre Office. Нажмите Файл-> Настройки принтера, выберите нужный вам принтер, нажмите кнопку "Свойства", выберите вкладку "Устройство", измените "тип язык принтера" на "PostScript из драйвера".

### Проблемы с отображением текста и элементов управления в LibreOffice на старых видеокартах ATI/AMD со свободными драйверами

Ускорение pixmap, включенное по умолчанию в свободных драйверах ATI/AMD может приводить к проблемам с отображением текста, таблиц, пропадаением элементов управления и другим графическим артефактам в LibreOffice. Для решения данной проблемы создайте файл /etc/X11/xorg.conf.d/exapixmapsoff.conf со следующим содержимым:

Section "Device" Identifier "Radeon" Driver "radeon" Option "EXAPixmaps" "off" EndSection