## Содержание

1 Установка и начальная настройка аппаратуры

1.1 Установка

- 1.1.1 Не получается установить систему с USB-флэшки

- 1.1.2 Установка на Intel Skylake

- 1.1.3 При инсталляции не двигается прогресс-бар

- 1.1.4 Инсталлятор предлагает перезагрузку и автоматом форматирует в btrfs

1.2 Настройка видеокарты

- 1.2.1 Проприетарные драйвера не ставятся

- 1.2.2 Настройка гибридной графики Nvidia

- 1.2.3 Графика Intel работает с ошибками

- 1.2.4 Настройка NVIDIA CUDA для работы с Blender

1.3 Настройка сети

- 1.3.1 Не подключается или работает с перебоями сеть через DSL/PPTP

- 1.3.2 Настройка сетевого соединения с параметрами, отличными от параметров по-умолчанию

- 1.3.3 Настройка сетевых и wifi карт Mediatek/Ralink и Realtek

- 1.3.4 Настройка сетевых карт Broadcom

- 1.4 Настройка звука

- 1.5 Настройка клавиатуры

- 1.6 Настройка принтеров HP

- 1.7 Обновление ядра

1.8 Взаимодействие с Windows

- 1.8.1 Не монтируется диск NTFS с Windows последних версий

- 1.8.2 Пропала строка с запуском Windows из загрузчика grub

2 Исправления сбоев при работе

- 2.1 После обновления ядра на 32-битной системе в VirtualBox система перестала загружаться

- 2.2 После установки проприетарных драйверов или обновления ядра система не грузится

- 2.3 Черный экран при входе в систему, после ввода пароля в KDE

- 2.4 Программы не ставятся

- 2.5 Программы ставятся, но после перезагрузки исчезают

- 2.6 После обновления со старых версий ROSA Linux не удается установить DNS в соединении через NetworkManager, он сбрасывается на DNS Google или вообще не работает

3 Настройка ПО из образа

- 3.1 Не работает база данных библиографии в LibreOffice Writer

- 3.2 Нет текстовых эффектов в галерее LibreOffice

- 3.3 LibreOffice в GNOME выглядит ужасно, в MATE в нем отсутствуют значки в меню

## Установка и начальная настройка аппаратуры

### Установка

#### Не получается установить систему с USB-флэшки

- Проверьте контрольную сумму образа с помощью checkisomd5 <имяобраза>. Если проверка выдаст ошибку, скачайте образ еще раз.

- Методы записи загрузочных образов ISO на USB flash

- Попробуйте другую флэшку и другой USB-порт

- Попробуйте образ другой архитектуры (i586 или x64) или спецсборки [1] (X64 без UEFI или i586 с UEFI)

- Если у вас UEFI система, войдите в BIOS и переключитесь в legacy режим. Также иногда помогает обновление BIOS до последней версии.

- Если ничего не помогает, поставьте систему с DVD, записав его на второй скорости

#### Установка на Intel Skylake

Для установки ROSA Linux R8 на такие системы, нужно:

- Запустить инсталляцию, добавив в загрузчике grub параметр i915.preliminary_hw_support=1

- Загрузиться также с этим параметром, установить ядро 4.4 или 4.6

- После установки ядра убрать этот параметр из grub

Также можно использовать спецсборки с ядром 4.4 http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2014.1/iso/ROSA.Fresh.R8/special_builds/

#### При инсталляции не двигается прогресс-бар

Да, так бывает на некоторых картах. Мир несовершенен. Но на инсталляцию анимация никак не влияет

#### Инсталлятор предлагает перезагрузку и автоматом форматирует в btrfs

Такое поведение иногда бывает при инсталляции в виртуальной машине или на диск без таблицы разделов. Просто попробуйте еще раз, выбрав "Очистить весь диск" или свою разметку, ошибка больше не повторится.

### Настройка видеокарты

#### Проприетарные драйвера не ставятся

Устанавливать проприетарные драйвера нужно с помощью утилиты "Настройка видеокарты" (XFdrake в консоли), при этом обязательно нужно дождаться окончания и приглашения на перезагрузку. Для видеокарт NVidia есть дополнительная возможность установки драйвера минуя утилиту XFdrake ("Настройка видеокарты"), правда без поддержки гибридных (Nvidia+Intel) систем. Для такой установки просто установите пакет x11-driver-video-nvidia-current. Такая возможность полезна и там, где XFdrake определяет систему как гибридную, а она ей не является.

#### Настройка гибридной графики Nvidia

XFdrake ("Настройка видеокарты") в большинстве случаев правильно устанавливает драйвера для гибридной графики автоматически. Но при использовании дискретной видеокарты в гибридных системах ROSA Linux не переключает на эту карту автоматически. Для запуска программы с использованием дискретной видеокарты нужно использовать команды primusrun или optirun например команда

primusrun glxinfo|grep OpenGL

покажет, какой OpenGL (а значит и драйвер) используется при запуске, свободный или проприетарный. Mesa -свободный драйвер!

#### Графика Intel работает с ошибками

Попробуйте включить более старый метод ускорения для карт Intel. Для этого нужно установить пакет x11-driver-video-intel-config-uxa и перегрузиться.

#### Настройка NVIDIA CUDA для работы с Blender

Для использования мощности графического ускорителя nvidia в программе blender необходимо

- Установить проприетарные драйвера с помощью программы XFdrake (настройка видеокарты)

- Установить дополнительные пакеты для вашего драйвера nvidia<XXX>-cuda-opencl, nvidia375-devel, где <XXX> -версия nvidia-драйвера, установленного для вашей видеокарты.

- Дополнительно установить пакеты nvidia-cuda-toolkit nvidia-cuda-toolkit-devel

### Настройка сети

#### Не подключается или работает с перебоями сеть через DSL/PPTP

Такое бывает, когда провайдер выдает системе не все параметры соединения, потому приходится их выставлять вручную. Чаще всего в файл соединения, расположенный в /etc/NetworkManager/system-connections в раздел [ppp] достаточно добавить параметр

[ppp] mtu=1492

#### Настройка сетевого соединения с параметрами, отличными от параметров по-умолчанию

Если вам не подходят параметры, выдаваемые по dhcp по-умолчанию, вы можете настроить их через настройку сетевого соединения (например - указав другой DNS-сервер). При этом иногда получается, что настроенное соединение при перезагрузке становится неактивным, а система соединяется через автосозданное соединение с параметрами по-умолчанию. В таком случае нужно отключить службы systemd-networkd и systemd-resolved через панель управления или командами:

systemctl disable systemd-networkd systemctl disable systemd-resolved

#### Настройка сетевых и wifi карт Mediatek/Ralink и Realtek

Для следующих карт в репозиториях Росы есть дополнительные драйвера, попробуйте вашу карту с ними:

- Mediatek MT7630E - dkms-mt7630e

- Mediatek/Ralink MT7601U - dkms-mt7601u (этот чип распространен в самых дешевых WiFi-адаптерах, текущая версия драйверов для Linux не поддерживает работу в режиме точки доступа, т.е. "раздачу" WiFi, однако на просторах интернета есть китайские драйвера сомнительных работоспособности и компилируемости, которые это поддерживают)

- Realtek RTL8812AU - dkms-rtl8812au

- Realtek RTL8723BE, RTL8723AE, RTL8192CE, RTL8192SE, RTL8192DE, RTL8188EE, RTL8192EE, RTL8821AE - dkms-rtlwifi_new

- Realtek RTL8101/2/6E - dkms-r8101

- Realtek RTL8168*/8111* - dkms-r8168

#### Настройка сетевых карт Broadcom

По-умолчанию используется драйвер wl, но можно попробовать драйвер b43. Для этого установите пакет b43-firmware, удалите пакет dkms-broadcom-wl и перегрузитесь.

### Настройка звука

- Запустите в консоли alsamixer, выберите клавишей F6 свою карту и настройте уровни

- Запустите pavucontrol и выберите правильные входы-выходы.

### Настройка клавиатуры

На некоторых беспроводных клавиатурах не работает переключение языков. Зайдите в настройки и измените модель клавиатуры на wireless, все и заработает.

### Настройка принтеров HP

Некоторые принтеры Hewlett Packard требуют для работы проприетарные плагины. Для правильной их установки достаточно подключить принтер, дождаться его автоинициализации и потом в командной строке дать команду

hp-plugin

### Обновление ядра

Если настроить аппаратуру на текущем ядре не получается, попробуйте установить более новое. Для этого нужно чтоб ваша система работала на свободных видеодрайверах (если установили проприетарные - измените через "Настройка видеокарты")

1. Выполните в консоли команду от root:

для i586: urpmi.addmedia kernel4.4 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/i586/kernel_4_4/release/ --update для x64: urpmi.addmedia kernel4.4 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_4/release/ --update

2. Выполните команду:

urpmi kernel-nrj-desktop-4.4-latest

Аналогично можно установить ядра 4.7 и 4.8 Помните, что на новых ядрах не работают проприетарные драйвера AMD и, с некоторыми исключениями, проприетарные драйвера Nvidia. Впрочем, вы можете попробовать подключить репозитории X11_backports, драйвера оттуда должны работать

http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/main/release/ http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2014.1/i586/main/release/

### Взаимодействие с Windows

#### Не монтируется диск NTFS с Windows последних версий

Для корректной работы Windows и ROSA Linux на одном компьютере рекомендуется отключить в Windows "быстрый старт" - эта технология, по сути, аналогична "спящему режиму" Росы и наша система старается не трогать разделы, где "спит" windows чтоб ее не сломать.

- Для отключения в консоли Windows под администратором наберите powercfg -h off

- Чтоб смонтировать NTFS диск "насильно" можно в ROSA Linux выполнить # ntfsfix /dev/<имя раздела с ntfs>(sda, sdb)

#### Пропала строка с запуском Windows из загрузчика grub

Корень проблемы - "быстрый старт" системы Windows или некорректное завершение работы в этой системе, совпавшее с обновлением загрузчика или ядра в ROSA Linux. Загрузчик ROSA не монтирует диск NTFS требующий проверки или тот, на котором "спит" windows. Для исправления:

- Смонтируйте NTFS диск в Dolphin

- Выполните в консоли # update-grub2

## Исправления сбоев при работе

### После обновления ядра на 32-битной системе в VirtualBox система перестала загружаться

Начиная с версии ядра 4.1.30 для 32-битных систем, поддержка PAE (Physical Address Extension) в ядре включена по умолчанию. Проверьте, что поддержка PAE включена и в настройках данной виртуальной машины. Если отключена - включите, без этого система работать не будет.

### После установки проприетарных драйверов или обновления ядра система не грузится

- Попробуйте загрузиться с другим ядром, выбрав его в начальном меню загрузки

- Если загрузчик grub системы, где вы устанавливали драйвера, не основной (ваша система - не первая строчка) то загрузитесь в основную систему и обновите там grub командой update-grub2 (для Росы)

- Дождитесь окончания текстовой загрузки (около 4 минут), переключитесь в текстовую консоль ctrl+alt+F2, войдите под root и, запустив XFdrake, переключите видеоподсистему на свободный драйвер и потом попробуйте еще раз

### Черный экран при входе в систему, после ввода пароля в KDE

По какой-то причине (некорректное завершение работы?) повредились настройки вашего рабочего стола. вызовите krunner alt+F2 и выполните команду

kde4-reset

Ваш рабочий стол будет сброшен к виду "по-умолчанию"

### Программы не ставятся

Возможно, повреждена база RPM. Для ее восстановления выполните с правами администратора команду

rpm-restore

### Программы ставятся, но после перезагрузки исчезают

Вы включили режим заморозки ROSA Freeze. Выключите его.

### После обновления со старых версий ROSA Linux не удается установить DNS в соединении через NetworkManager, он сбрасывается на DNS Google или вообще не работает

Нужно изменить симлинк со старого значения

/etc/resolv.conf -> /run/systemd/resolve/resolv.conf

На

/etc/resolv.conf ->/var/run/NetworkManager/resolv.conf

## Настройка ПО из образа

### Не работает база данных библиографии в LibreOffice Writer

Для работы пункта «Сервис/база данных библиографии» вам необходимо установить LibreOffice Base (пакет libreoffice-base) и OpenJDK. Для экономии места мы не включили эти пакеты в установочный образ ROSA Fresh.

### Нет текстовых эффектов в галерее LibreOffice

Надо установить пакет libreoffice-openclipart

### LibreOffice в GNOME выглядит ужасно, в MATE в нем отсутствуют значки в меню

Начиная с версии 5.1 создатели LO по-умолчанию включили экспериментальный gtk3 интерфейс. Чтоб включить старый, проверенный gtk2, создайте файлик /etc/profile.d/libreoffice-fresh.sh c содержимым в

export SAL_USE_VCLPLUGIN=gtk

и перегрузитесь