Harddrake – довольно важный инструмент. Он является частью Центр управления РОСА. Harddrake определяет и настраивает оборудование вашего компьютера, а также устанавливает требуемые компоненты, если это необходимо. Harddrake отображает полное описание каждого компонента, а также позволяет изменять их параметры с помощью инструментов настройки. Он состоит из отдельных модулей, который запускаются во время загрузки, позволяя более рационально выполнять поиск оборудования.

Harddrake можно запустить несколькими способами:

1) Из центра управления РОСА

Оборудование → Поиск и настройка оборудования

2) Из консоли

Откройте консоль и наберите команду harddrake2.

Главное окно программы разделено на две панели: панель слева показывает найденное на вашем компьютере оборудование, панель справа — информацию о выбранном компоненте.

В зависимости от выбранного компонента, в нижней части правой панели будут отображаться соответствующие кнопки:

- Настроить параметры текущего драйвера — позволяет настроить дополнительные параметры компонента;

- Запустить утилиту настройки — запускает специфическую для данного компонента утилиту настройки.

Можно включить некоторые элементы в меню Опции, чтобы выполнить автоматический поиск определённого оборудования, которое не было обнаружено программой Harddrake с настройками по умолчанию. В дополнение к основным возможностям программы Harddrake можно выполнить поиск принтеров, модемов, приводов jaz и параллельных приводов jaz. Чтобы сделанные изменения вступили в силу, необходимо перезапустить Harddrake.

### Неопознанное оборудование

Для оборудования, которое на настоящий момент не опознано, т.е. которое не подходит ни под одну из существующих категорий, существует специальная категория «Неизвестно или другое» (Unknown/Other). Если устройство попало в эту категорию, то это не значит, что оно не работает. Для тестирования оборудования используйте базу данных оборудования РОСЫ и инструмент hw-probe.