## Содержание

- 1 Немного о nftables (файрвол)

- 2 Установка Nftables

- 3 Работа с nftables

- 4 Фронтэнд Nftables

## Немного о nftables (файрвол)

nftables — проект netfilter, целью которого ставится замена существующего набора межсетевых экранов iptables/ip6tables/arptables. Была разработана новая система фильтрации пакетов, добавлена пользовательская утилита ntf, а также создан слой совместимости с iptables/ip6tables. nftables использует набор хуков, систему отслеживания соединений, систему очередей и подсистему логирования netfilter.

Утилита iptables теперь по умолчанию предоставляется пакетом iptables-nft и преобразует синтаксис iptables в интерфейс nft, т.е. позволяет управлять той же подсистемой ядра Linux, что и утилиты из пакета nftables.

Как и iptables, nftables построен на правилах, определяющих действия. Эти правила содержаться в таблицах (table), к которым прикреплены цепочки (chain). Цепочка может содержать набор правил и исполняется в хуках (hook) netfilter. Таблица специфична для каждого из протоколов (arp/ipv4/ipv6). Одно из основных отличий iptables заключается в том, что больше нет предопределенных таблиц и цепочек.

Таблицы (table):

- table - это контейнер для ваших цепочек (chain).

Семейства таблиц (family):

- ip : используется для цепочек, связанных с IPv4.

- ip6 : используется для цепочек, связанных с IPv6.

- arp : используется для цепочек, связанных с ARP.

- bridge : используется для соединения связанных цепей.

- inet : смешанные цепочки ipv4 / ipv6 (ядро 3.14 и выше).

- netdev : используется для цепочек, которые фильтруют в начале стека (ядро 4.2 и выше).

Цепочки (chain):

- chain - используются для группировки правил.

- base chain - имеет зарегистрированный крючок, тип и приоритет.

- other chain - не привязаны к хуку и по умолчанию не видят никакого трафика.

Существует три вида цепочек:

- filter - стандартный тип. фильтрует пакеты

- nat - протоколы ip/ip6/inet. хуки prerouting, input, output, postrouting. преобразование NAT

- route - протоколы ip/ip6. хуки output. маршрутизация

Хук (hook):

hook - это представление того, где происходит обработка, на каком этапе.

- prerouting : это происходит до принятия решения о маршрутизации, все пакеты, входящие в машину, попадают в это правило.

- input : все пакеты для локальной системы попадают в это правило.

- forward : пакеты не для локальной системы, те, которые необходимо пересылать, попадают в это правило.

- output : пакеты, исходящие из локальной системы, попадают в это правило.

- postrouting : эта ловушка возникает после того, как решение о маршрутизации было принято, все пакеты, покидающие машину, попадают в это правило.

- priority - относится к числу, используемому для упорядочивания цепочек или для установки их между некоторыми операциями.

policy - это утверждение для тех пакетов, которые явно не приняты или отклонены в содержащихся правилах.

- accept : принять пакет.

- drop : отбросить пакет.

- queue : поставить пакет в очередь в пользовательское пространство и остановить оценку набора правил..

- continue: продолжение

- return : возврат из текущей цепочки и переход к следующему правилу последней цепочки. В базовой цепочке это эквивалентно accept.

Правила (rules):

rule - определяют, какое действие необходимо выполнить для каких пакетов. Правила прикреплены к цепочкам . Каждое правило может иметь выражение для сопоставления пакетов и одно или несколько действий, выполняемых при сопоставлении.

statements - представляют собой действие, которое должно быть выполнено при совпадении правила.

- accept : принять пакет и остановить оценку набора правил.

- drop : отбросить пакет и остановить оценку набора правил.

- reject : отклонить пакет с сообщением icmp.

- queue: поставить пакет в очередь в пользовательское пространство и остановить оценку набора правил.

- continue: продолжить

- return : возврат из текущей цепочки и переход к следующему правилу последней цепочки. В базовой цепочке это эквивалентно accept.

- jump : продолжить с первого правила . Он будет продолжен в следующем правиле после выдачи оператора возврата.

- goto : аналогично прыжку, но после новой цепочки оценка продолжится с последней цепочки вместо той, которая содержит оператор goto.

- handle - внутренний номер индентифицирующий определенное правило.

- position - это внутренний номер используемый для вставки правил до пределенного handle.

## Установка Nftables

В Rosa Server/Desktop по умолчанию уже установлен nftables.

Если по каким-то причинам его нет, можно установить следующей командой:

dnf install nftables

Запуск сервиса nftables:

systemctl start nftables.service

Чтобы включить его запуск при старте системы:

systemctl enable nftables.service

## Работа с nftables

Рассмотрим базовый пример закрытие/открытие порта.

Для начала, создадим таблицу:

nft add table inet my_table

nft add table [family] [name]

- [family] - один из протоколов ip/ip6/inet/arp/bridge/netdev

- [name] - имя нашей новой таблицы

Помотрим, что она появилась у нас:

nft -a list ruleset

Теперь добавим цепочку:

nft add chain inet my_table input { type filter hook input priority 0 \; policy accept \; }

nft add chain [family] [name table] [name chain] {hook}

- [family] - один из протоколов ip/ip6/inet/arp/bridge/netdev

- [name table] - имя нашей таблицы

- [name chain] - имя нашей новой цепоки

Помотрим, что она появилась у нас:

nft -a list ruleset

Добавим правило, которым ограничим доступ к 80 порту:

nft add rule inet my_table input tcp dport 80 drop

nft add rule [family] [name table] [protocol] [dport] [port] [event]

- [family] - один из протоколов nftable ip/ip6/inet/arp/bridge/netdev

- [name table] - имя нашей таблицы

- [name chain] - имя нашей новой цепоки

- [protocol] - протокол tcp/udp/icmp и т.д.

- [dport] - входящий порт (destination port}

- [port] - номер входящего порта

- [event] - что делать drop/accept/jump и т.д.

Логично предположить, что для открытия порта нам нужно выполнить:

nft add rule inet my_table input tcp dport 80 accept

Но получить доступ к 80 порту после этого нам не удастся, и если мы заглянем в список правил, будет видно, что сначала все пакеты на порт 80 блочатся, а потом "пропускаются". Но в нашем случае , пропускать уже нечего, т.к. изначально на этом порту всё блочится:

Нам нужно удалить правило с drop, для этого мы обращаем внимание на отметку handle 2 в выводе, и с её помощью удаляем запрещающее правило:

nft delete rule inet my_table input handle 2

Проверяем что у нас получилось:

Теперь доступ к 80 порту у нас есть в полном объеме.

Если мы хотим полной очистки таблицы, то выполняем:

nft delete table inet my_table

Если хотим полностью очистить файрвол (все цепочки, таблицы), то выполняем:

nft flush ruleset

## Фронтэнд Nftables

Хочу отметить вот какой момент - пользователи, привыкшие работать с firewalld могут продолжать работать с ним, и писать правила с его помощью.

Теперь firewalld может использовать в качестве бекенда nftables вместо iptables.

Больше информации по nftable вы найдете в документации.