## Содержание

- 1 Номер бюллетеня безопасности:

- 2 Описание уязвимости:

- 3 Затронутые продукты:

- 4 Критичность уязвимости:

- 5 Статус уязвимости:

- 6 Пакеты к обновлению:

- 7 Рекомендации по нейтрализации:

8 Наличие информации об уязвимости в общедоступных БД:

- 8.1 БДУ ФСТЭК:

- 8.2 CVEs:

- 9 Дополнительная информация:

#### Номер бюллетеня безопасности:

ROSA-SA-20-04-18.003

#### Описание уязвимости:

Уязвимость функции get_pipe (drivers/usb/usbip/stub_rx.c) ядра операционной системы Linux связана с чтением данных за границами буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, вызвать отказ в обслуживании при помощи специально сформированного пакета USBIP.

#### Затронутые продукты:

- ОС РОСА КОБАЛЬТ

#### Критичность уязвимости:

- Средняя

#### Статус уязвимости:

- Устранена

#### Пакеты к обновлению:

- kernel-3.10.0-514.44.1.el7

- kernel-lt-4.9.81-2.res7

#### Рекомендации по нейтрализации:

- Решение не требуется

#### Наличие информации об уязвимости в общедоступных БД:

##### БДУ ФСТЭК:

BDU:2018-00576

##### CVEs:

CVE-2017-16912

#### Дополнительная информация:

- В текущей версии пакета kernel-lt (kernel-lt-4.9.81-2.res7) уязвимость отсутствует.

- Для пакета kernel-3.10.0-514.44.1.el7 проблема не актуальна из-за отсутствия данной функции.